1. Введение

Clone PI-W – это современный микропроцессорный универсальный импульсный металлоискатель. Прибор предназначен для поиска металлических объектов в грунте, песке, стенах, густой траве и т.д. Использование прибора в комплекте со сменными датчиками разного размера позволяет решать широкий спектр поисковых задач в кладоискательстве, строительстве, при поиске утерянных вещей и в других специфических сферах человеческой деятельности.

2. Основные технические характеристики

Максимальная глубина обнаружения объектов(по воздуху):

С печатным датчиком (диаметр 25см)

Монета диаметром 25мм                                                      – до 25см;

Каска                                                                                       - до 60см;

Максимальная глубина                                                         - до 150см;

С глубинным петлевым датчиком (1,2х1,2м)

Каска                                                                                        - до 140см;

Стальная бочка 200л                                                              - до  200см;

Максимальная глубина                                                         - до  300см.

Индикация:

Визуальная                                                                                 светодиодная;

Звуковая                                                                                     многотональная;

Режим поиска                                                                                        статический;

Время непрерывной работы  при

полностью заряженном аккумуляторе

в экономичном режиме                                                       до 15 часов;

в обычном режиме                                                               до 8 часов;

в турбо режиме                                                                     до 5 часов;

Длина штанги                                                         		 (1м );

Масса, не более

с печатным датчиком                                                                  2,2кг;

с петлевым датчиком                                                                  2,4кг;

### 3.Условия эксплуатации

3.1. Температура воздуха                 -10…+50ºС.

3.2. Атмосферное давление             710…800 мм рт. ст.

3.3.Относительная влажность

воздуха                                         до 95% при температуре +25ºС.

### 3.4. Категорически запрещается эксплуатация прибора со снятой крышкой или с поврежденной изоляцией кабеля датчика из-за риска поражения электрическим током.

### 4.Комплект поставки

4.1. Электронный блок.

4.2. Датчик.

4.3. Разборная  штанга.

4.4. Кислотный герметичный аккумулятор 12В, 1.3 А/ч

Примечание: Глубинный петлевой датчик в базовую комплектацию не входит и приобретается отдельно.

### 5. Принцип действия

Принцип действия импульсного металлоискателя ClonePI-W основан на возбуждении в металлическом объекте импульсных вихревых токов и измерении вторичного электромагнитного поля, которое наводят эти токи. С помощью встроенного микропроцессора прибор анализирует этот переизлученный сигнал и производит соответствующую индикацию обнаруженного объекта.

#### 6.Подготовка к работе

#### Перед использованием прибор необходимо привести в рабочее положение:

#### 6.1.Собрать  штангу

#### 6.2. Закрепить датчик на штанге с помощью пластиковых защолок. В случае использования петлевого глубинного датчика  действовать в соответствии с инструкцией на этот датчик. Смену датчиков производить только при выключенном питании!

6.3. Закрепить на штанге электронный блок. Кабель, соединяющий электронный блок и датчик обвить 4-5 раз вокруг штанги. Подключить разъем датчика к электронному блоку

6.4. Закрепить на штанге подлокотник и аккумуляторный отсек с помощью фигурной гайки.

6.5. Питающий кабель обвить 2-3 раза вокруг штанги и подключить питающий кабель к аккумуляторному блоку.

#### 7. Работа с прибором

Относим датчик подальше от металла и других предметов (просто задираем вверх) и включаем. Загорается шкала из десяти светодиодов, медленно убывающая к нулю, с соответсвенным звуковым сопровождением - это прибор подстраивается под датчик и окружающую обстановку, принимая её за положение "нет металла". Если в этот момент возле катушки датчика окажется любой металлический предмет, прибор, естественно, настроится неправильно, приняв любые предметы от подсунутого и меньше, как "а вот такое значит нет металла". После этого звучит характерный звуковой сигнал, оповещающий, что прибор настроен. Подносим его к металлу и проверяем - чем ближе металл, тем дальше вправо передвигается "огонёк" на шкале и тем выше становится звук.

Для болле точной настройки чутья прибора нужно снять верхнюю панель

и подкручивая переменный резистор, настраиваем на максимум чутья (после каждой подстройки обязательно относим подальше от металла и нажимаем кнопку "сброс" - "огоньки" при этом красиво, со звуком, сбегаются к центру шкалы).

Две первые кнопочки регулируют "барьёр" - это величина, обратная чувствительности, - и не путать с регулировкой чутья! Нажимая "больше" или "меньше" (максимум - 6, минимум - 0), устанавливаем такой барьер, при котором чутьё прибора будет максимальным при удовлетворительной стабильности. Однако, если барьер приходится сильно загрублять - до 6-го светодиода, то это уже не есть хорошо. Нужно отдалиться подальше от индустриальных помех (лес, поле) и ещё подстроить подстроечник. Хорошо настроенный прибор не даёт ложных срабатываний при 3-4-х светодиодах,

слудующие две регулируют звук ("больше" и "меньше", максимум - семь),  пятая кнопочка - "сервис", поможет подстроить напряжение, при котором срабатывает сигнализация разряда батарей (по умолчанию - 8в, при этом прибор продолжает работать до полного истощения батарей, только каждые 15 секунд выдаёт характерный двойной звуковой сигнал), Шестая кнопка сброс

#### Рис. 1. Передняя панель